## Slide 1
Biofiltro Intermitente de Arena: Alternativa para tratar el agua en casa
Caso de Estudio: Duchity, Haití
Joann M. Rodriguez
Department of Civil Engineering and Surveying, University of Puerto Rico, Mayagüez, PR
Impacto a la calidad de agua
Patógeno | Razón de Remoción
Helmintos | 100%
Bacterias | 87.9-98.5%
Virus | 70-99%
Protozoos | 99.9%
Mecanismos
Del Biofiltro de arena
BIOFILTRO DE ARENA
  La falta de agua segura es una de las principales causas de mortalidad en comunidades en desarrollo. El biofiltro intermitente de arena es una tecnología apropiada para la remoción de turbidez y patógenos por su simpleza de operación, su bajo costo y su funcionamiento sin necesidad de energía eléctrica. Este artefacto técnico, es una adaptación del tradicional filtro de lento de arena, por lo cual aplica los mismos conceptos de filtración usados en las plantas de tratamiento de agua pero adaptado para usarse en los hogares. Se estima que cerca sobre 200,000 biofiltros intermitentes de arena han sido instalados a nivel mundial, impactando de manera positiva aspectos como la salud, educación y el trabajo en sus usuarios.
CAPACIDADES HUMANAS
RESUMEN
SISTEMA SOCIO-TECNOLOGICO
Hardware | Alrededores | Personas | Procedimientos | Leyes | Conflictos
Biofiltro Intermitente de Arena | Fuentes de agua contaminadas. | Comitee de Agua | Transporte de la caja de cemento y componentes del biofiltro de arena. | Acceso a una fuente de agua segura. | Conflictos sociales.
 | Largas distancias de los hogares a las fuentes de agua. | Trabajadores del sistema de suplido de agua del gobierno. |  |  | 
 | Caminos no condicionados. | Técnicos del biofiltro intermitente de arena. | Instalación del biofiltro de arena. |  | 
 | Electricidad solo en algunos lugares y solo 3 horas al día. | Manufactureros del biofiltro intermitente de arena. | Encontrar una fuente de agua constante. | Acuerdo y organización para compartir filtros entre familias. | Conflictos de propiedad.
 | Almacenaje del agua en contenedores no adecuados. | Usuarios del biofiltro de arena. |  |  | 
 | El punto de recogido del agua (pipes) es común. | Usuarios del filtro de cerámica | Uso del biofiltro de arena. |  | 
 |  | Suplidores del filtro de cerámica | Contactar un técnico para reparaciones, mantenimiento o problemas con el biofiltro de arena. | Compromiso de cuidar y conservar el filtro en buenas condiciones. | 
 |  | Dueño del sistema de tuberías . |  |  | 
¿Como funciona?
Tapa
Difusor
Arena
Tubo salida
Grava
Caja cemento
Componentes del biofiltro de arena
Grava de separación
6 – 0.7 mm
37”
12”
Arena de filtración
≤ 0.7 mm
Grava de drenaje
12 – 6 mm
TECNOLOGIA APROPIADA
El biofiltro intermitente de arena es una tecnología apropiada para la remoción de turbidez y patógenos del agua en hogares de comunidades en desarrollo por:
Simpleza de operación
Bajo costo ( 20 US)
Bajo mantenimiento ( 0 US)
No requiere energía
Uso de conceptos modernos
Puede ser producido fácilmente por las personas
Ecológico
Sirve para el bienestar de las personas.
Cawst Center for Affordable Water and Sanitation Technology
2. Schulze-Makuch et al., Ground Water Monitoring & Remediation 2003; 23: 68-75
El biofiltro intermitente de arena actúa como factor de conversión de las siguientes capacidades humanas en funciones que aportan al bienestar humano:
Vida
Cuerpo saludable
Afiliación
Otras especies
Control de su ambiente (Material)
Pensamiento

## Slide 2: Filtración
Proceso que se utiliza para separar impurezas suspendidas o coloidales en el agua a través de un medio poroso o granular, usualmente lechos de arena.
Inicio

## Slide 3: ¿Qué es un biofiltro de arena?
El biofiltro intermitente de arena es una adaptación al tradicional filtro lento de arena.
Ha sido implementado en mas de 70 naciones alrededor del mundo.
Inicio

## Slide 4
12’’
6.25’’
21.4’’
1.97’’
1.97’’
37’’
8.7’’
1.97’’
Inicio
El tubo de salida debe de ser:
  diámetro interno: ¼”
  diámetro externo: 3/8”
  largo : 41”
Distancia:
1”x1”
Agujero:
1/8”

## Slide 5: ¿Como funciona el biofiltro de arena?
(1)
(2)
(3)
(4)
(5)
(1) Zona de reserva
(2) Zona estancada
(3) Zona biológica
(4) Zona no biológica
(5) Zona de grava
Mecanismos del Biofiltro de Arena
(2)
Inicio

## Slide 6: Biocapa
Es el componente clave, ya que es el principal responsable de la remoción de patógenos.
La formación completa de la biocapa puede tomar hasta 30 días.
La biocapa no se puede ver.
El agua del filtro se puede utilizar durante los primeros días, pero se recomienda desinfectar el agua durante ese tiempo.
Inicio

## Slide 7: Fuentes de agua contaminadas
Inicio

## Slide 8: Almacenaje de agua no adecuado
Inicio

## Slide 9: Caminos
Inicio

## Slide 10: Punto de recogido de agua
Inicio

## Slide 11: Sistema de agua del gobierno
Inicio

## Slide 12: Sistema de Tuberías
Inicio

## Slide 13: Filtro de Cerámica
Inicio

## Slide 14: Transporte del filtro
Inicio

## Slide 15: Instalación del Biofiltro de Arena
Inicio

## Slide 16: Fuente de Agua
Puede utilizarse con agua proveniente de cualquier fuente: (la mas limpia que pueda obtenerse)
  Agua de lluvia
  Agua subterránea
  Ríos
  Lagos
  otras
Se recomienda utilizar constantemente la misma fuente de agua.
Inicio

## Slide 17: Uso del filtro
Utilice el filtro por lo menos una vez cada 1 o 2 días.
Use la misma fuente de agua.
Utilice la mejor fuente de agua.
El difusor debe estar siempre en su lugar.
Siempre mantenga el filtro con su tapa.
Siempre deje que el agua del filtro corra libremente. No coloque nada al final del tubo de salida. (válvula, tapón, manguera)
Nunca añada cloro ni agua tratada previamente con cloro al filtro.
Inicio

## Slide 18: Vida y Cuerpo saludable
El biofiltro de arena es una tecnología que evita las muertes prematuras y contribuye a una vida mas digna.
Reduce las enfermedades causadas por patógenos en el agua.
Inicio
Vida
Cuerpo saludable
Trabajo
Ambiente Limpio
Cocinar
Bañarse
Reducción gastos en medicamentos.
Agua

## Slide 19: Afiliaciones
El biofiltro de arena provoca la preocupación por el acceso a agua segura de otras personas.
Inicio
Afiliaciones
Compartir el equipo entre familias.
Ayuda de los técnicos
Investigaciones
Grupos comunitarios
Tratamiento al agua

## Slide 20: Otras especies
El biofiltro de arena esta construido mayormente con materiales ecoamigables, que no afectan la natraleza ni generan productos que puedan afectar la vida de otros animales ni causar contaminacion .
Inicio
Otras epecies
Uso de materiales naturales.
Vida util de mås de 10 años.
Re-utilizacion de los materiales.
Componentes del biofiltro de arena

## Slide 21: Control sobre el ambiente
El biofiltro de arena desarrolla el deseo de mantener en buenas condiciones y en un estado funcional lo propio.
Inicio
Control sobre el ambiente (Material)
Conocimiento sobre el mantenimiento de un filtro.
Producción de agua segura.
Trabajos.
Bienes.
Biofiltro de Arena

## Slide 22: Pensamiento
El biofiltro de arena permite la oportunidad de educación atraves de talleres.
Inicio
Pensamiento
Generación de nuevas tecnologías.
Optimizaciones al diseño.
Educación.
Entrenamientos